## Slide 1
Interrupciones
Sistemas Operativos

## Slide 2
Externas
Se producen fuera del entorno del procesador.
Internas
Se producen dentro ciclo de instrucción en el procesador.
Están relacionadas con los dispositivos periféricos.
Interrupciones
SOFTWARE
  Son invocadas por los programas.
  Ej INT n
  Donde n es el número de servicio solicitado
HARDWARE

## Slide 3: Interrupciones Externas
8259
INTA INT

## Slide 4: Interrupciones Externas

## Slide 5
IRQ
Interrupt Request (Pedido de Interrupción)
Señal que indica que un dispositivo necesita de la CPU
Rápida atención a las interrupciones
Tratamiento de las interrupciones
por el hardware

## Slide 6
Controlador del dispositivo u otro hw de E/S genera una interrupción.
Procesador termina de ejecutar la instrucción corriente
Reconocimiento de la señal de interrupción por el procesador
Procesador apila en el stack de control la PSW y el PC
Procesador Carga el nuevo valor del PC basado en la interrupción
Ciclo del Hardware
Guardar el resto de información del Estado del Proceso (Contex Switch)
Procesamiento de la interrupción
Procesador restaura la información del Estado del proceso
(Contex Switch)
Procesador restaura del stack de control la PSW y el PC viejo
Ciclo del Software
Procesamiento de Interrupciones

## Slide 7
Clases de Interrupciones tratadas por el S.O.
Interrupciones de E/S
Interrupciones externas
Interrupciones de Reinicio
Interrupciones de excepción del programa (Trap)
Interrupciones de verificación de la máquina.
Tratamiento de la Interrupción por Software

## Slide 8
Función | N° Vector
Error de División | 0
Interrupción paso a paso | 1
Interrupción NMI | 2
Interrupción de punto de parada | 3
Excepcion de exceso | 4
Sobrepaso de límites | 5
Código de operación inválido | 6
Coprocesador no disponible | 7
Reservadas | 8-15
Error de coprocesador | 16
Reservadas por Intel | 17-31
Definidas por el usuario | 32-255
Modo Real